Приспособление для установки момента впрыска для ТНВД типа VE

Для установки момента начала подачи топлива для ТНВД типа VE применяют индикаторы перемещения часового типа ИЧ-10 ГОСТ 577-68 с ценой деления 0,01 и диапазоном измерения 10 мм.  Для закрепления индикатора используется приспособление, которое вворачивается вместо заглушки, расположенной между нагнетательными штуцерами.

Рис 1. установка приспособления в ТНВД.

Приспособление представляет собой корпус, в который вставляется индикатор часового типа. Для фиксации  индикатора в приспособлении служит винт М3. Перед установкой

в приспособление, у индикатора удаляется наконечник измерительной ножки, и вместо него устанавливается надставка. В двигателях различных конструкций  удобство доступа

для установки индикатора различно. Поэтому в комплекте инструмента дизелиста должны быть, как минимум, два приспособления различной длины. На эскизах корпуса и надставки длина каждой из деталей обозначена двояко – для длинной и для короткой версии.

Рис 2. Корпус приспособления

У ТНВД различных годов выпуска резьбовое отверстие заглушки выполнялось двух размеров М8х1 и М10х1.

Рис 3. Надставка

У индикаторов часового типа иногда встречаются отверстия с различной резьбой для установки наконечника. Могут встречаться резьбы М2 , М2,5 и М3.

Рис 4. Винт

Винт рекомендуется использовать именно с накатанной головкой, без шлица под отвертку, для того чтобы усилие фиксации индикатора не было чрезмерным и не мешало работе его частей.

Перед началом эксплуатации на всех элементах приспособления должны быть тщательно притуплены кромки, сняты заусенцы, удалены загрязнения.